## Slide 1: Puente Internacional Monte Caseros (RA) y Bella Unión (ROU)
RESUMEN
DICIEMBRE 2014- MARZO 2018

## Slide 2: CONTENIDO
ANTECEDENTES
OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD Y ANTEPROYECTO
DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE VIABILIDAD
IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO
COSTO DE LA OBRA – INDICADORES SOCIOECONOMICOS Y FINANCIEROS
PRINCIPALES ASPECTOS DEL PROYECTO – DEFINICIONES NECESARIAS

## Slide 3: Antecedentes
Declaración de interés Provincial de Corrientes
Provincia de Corrientes
Mayo 1985
Creación de una Comisión Transfronteriza Pro Puente
Monte Caseros
1995
Evolución histórica de intenciones de integración mediante un puente entre Monte Caseros y Bella Unión.

## Slide 4: Antecedentes
Acuerdo “Puente Monte Caseros Bella Unión elección de cabeceras”
Artigas/Monte Caseros/Barra Do Quaraí.
Mayo 2008
Declaración de adhesión de Entidades Gubernamentales y ONGs
Bella Unión
Mayo 2008
Evolución histórica de intenciones de integración mediante un puente entre Monte Caseros y Bella Unión.

## Slide 5: Antecedentes
Declaración conjunta de Presidentes
San Juan de Anchorena.
Junio 2010
En ese marco se le encomendó a la Comisión Administradora del Río Uruguay la elaboración de los estudios necesarios para la realización de la obra, manteniendo una adecuada coordinación con las respectivas autoridades nacionales competentes.
Evolución histórica de intenciones de integración mediante un puente entre Monte Caseros y Bella Unión.
Declaración de Buenos Aires
Buenos Aires.
Agosto 2011.

## Slide 6
“Contratación de servicios de consultoría para realizar los estudios de viabilidad técnica, económica y ambiental, con las correspondientes especificaciones técnicas para el llamado a elaboración del Proyecto Ejecutivo y construcción de un puente internacional sobre el Río Uruguay entre las ciudades de Monte Caseros (RA) y Bella Unión (ROU)”
Diciembre 2014
Llamado a Licitación Pública Binacional
Antecedentes
Diciembre 2015
Adjudicación de los trabajos de consultoría

## Slide 7: Objetivos del estudio de viabilidad
e
e
EVALUACIÓN
Evaluación técnica, económica y ambiental para la construcción de un puente entre Monte Caseros y Bella Unión a nivel ante proyecto ejecutivo y elaboración de los pliegos para el llamado a proyecto ejecutivo y construcción
EQUIPO DE TRABAJO
Equipo multidisciplinario
10 profesionales especialistas en las diferentes áreas de estudio del ante proyecto

## Slide 8: Objetivos del estudio de viabilidad
e
I
ETAPA DE TRABAJO
FASE

## Slide 9: Objetivos del estudio de viabilidad
i
I
INSPECIÓN
COORDINACIÓN

## Slide 10: Descripción de los Estudios
Análisis general de la zona y las trazas viales propuestas
Selección de la traza.
Establecer la alternativa más conveniente acorde a los criterios técnicos y operativos basados en el diseño y los impactos ambientales de la obra
ETAPA I - Estudios básicos / Evaluación de alternativas / Selección

## Slide 11: Descripción de los Estudios
Criterios de selección
Por ser una conexión binacional, se prevé la presencia de tránsito pesado (camiones).
Minimizar el impacto sobre áreas ambientales valiosas.
Equilibrio en las distancias a los sectores urbanos.
La construcción del puente y sus accesos no debe depender de traslados o cambios de jerarquía en los espacios indicados.
La nueva conexión incluye el puente y los caminos de acceso, desde la RP129 (R.A.) a la RN3 (R.O.U.)
ETAPA I - Estudios básicos / Evaluación de alternativas / Selección
ALTERNATIVA S1

## Slide 12: Descripción de los Estudios
Estudios Socio-ambientales
Consultas Sociales (Actores relevantes de las localidades)
Estudios de Impactos Ambientales
Presentaciones – Aspectos comunicacionales con las comunidades (Se realizaron dos consultas en cada localidad)
ETAPA I - Estudios básicos / Evaluación de alternativas / Selección

## Slide 13: Descripción de los Estudios
2.
Estudios Socio-económicos.
Estudios de demanda de transporte (transito derivado y transito generado)
Determinación de los costos y beneficios del proyecto
1.
Toporgrafía y mensuras
3.
Estudios ambientales.
Estudio de Impacto Ambiental definitivo (EIA)
Jornadas de Participación Pública Abierta
5.
Estudios de suelo de la traza
4.
Diseño geométrico y proyecto planialtimetrico
6.
Diseño estructural del puente
ETAPA II - Estudios de detalle de la alternativa seleccionada (Ingeniería)

## Slide 14: Descripción de los Estudios
8.
Estudios de los yacimientos
7.
Estudios hidrologicos e hidráulicos
9.
Estudios de aguas superficiales
11.
Iluminación y señalización
10.
Espacios y obras complementarias
12.
Determinación de los computos y presupuesto de la obra
ETAPA II - Estudios de detalle de la alternativa seleccionada (Ingeniería)

## Slide 15: Descripción de los Estudios
Jornadas de Participación Publica Abierta
Monte Caseros (17 de marzo de 2017)
Bella Unión (18 de marzo de 2017)
ETAPA II - Estudios de Impacto Ambiental
Estudio de Impacto Ambiental Definitivo
(EIA)

## Slide 16: Descripción de los Estudios
El puente es una herramienta de integración económica productiva
ETAPA II – Factibilidad Socio económica y financiera
Análisis socioeconomico
Beneficios y costos sociales y económicos
Determinación de indicadores de rentabilidad económica y financiera

## Slide 17: Ingeniería
Longitud de trazado: 11,84 Km
Longitud de puente: 1.570,40 m
Ancho de faja de dominio público: 100 m
Área de expropiación: 108,40 ha (79,01 Argentina/34,39 Uruguay)
Área de influencia directa: 28.000 ha
Área de influencia indirecta: 90.000 km2 (Norte de Uruguay/Entre Ríos-Corrientes/Sur de Rio Grande do Sul)
PRINCIPALES DATOS

## Slide 18: Ingeniería
406.790 m3 de material pétreo para terraplenes y bases
13.940 m3 de concreto asfáltico
27.707 m3 de hormigón
Plazo de obra: 36 meses
Generación de 500 puestos de empleo directo
PRINCIPALES DATOS

## Slide 19: Ingeniería
Derivada de pax
Demanda derivada del transporte de pasajeros por cambio de modo
Derivada de cargas y pax
Demanda derivada del transporte internacional de cargas y pasajeros
Generada de pax
Demanda de tránsito generado de pasajeros
Tránsito año base
TPDA2020: 1294 veh/día
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE TRÁNSITO

## Slide 20: Ingeniería
Intersección 001 – Pr 0+000.00 Rotonda Moderna RP Nº 129 (RA)
Puente Sobre el FFCC Urquiza (RA)
Intersección 002 –Pr 5+781.60 Rotonda Moderna ACCESO ACI (RA)
Intersección 003 –Pr 6+350.00 Rotonda Moderna ACCESO ACI (RA)
PRINCIPALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

## Slide 21: Ingeniería
Puente Internacional Sobre Río Uruguay
Intersección 004 –11+812.50 Rotonda Moderna RN Nº 3 (ROU)
Obras de arte (RA-ROU)
PRINCIPALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

## Slide 22: Ingeniería

## Slide 23: Ingeniería

## Slide 24: Ingeniería
Sección básica de 2 trochas
Ancho de calzada de 7,30 m
Banquinas pavimentadas de 3,00 m
Pavimento flexible de concreto asfáltico de 13 cm de espesor
ACCESOS VIALES

## Slide 25: Ingeniería
Puente de Vigas de Hormigón Pretensado Pilas y Fundaciones de Hormigón Armado
Gálibo Horizontal 49,50m
Gálibo Vertical 14,00 m (Nivel sup 20%) PLIEGO – FASE 2 CARU-CTMSG/UE – CTMSG)
Ancho de tablero 15,60 m
Ancho de calzada: 7,30 m + dos banquinas de 2 m + 2 veredas
Vereda lateral peatonal/Vereda lateral ciclovía
ESTRUCTURA PUENTE PRINCIPAL

## Slide 26: Ingeniería

## Slide 27: Ingeniería

## Slide 28: Ingeniería
PERFIL GEOTÉCNICO

## Slide 29: Ingeniería
IMPACTO HIDRAULICO

## Slide 30: Ingeniería
ÁREA DE CONTROL INTEGRADO
Tipo cabecera única ubicada en margen argentina

## Slide 31: Descripción de los Estudios
Pliego para Proyecto Ejecutivo y Obra
ETAPA III – Elaboración de los Pliegos
Tipo de Pliego
Insumo final delestudio de viabilidad, se obtuvieron los Pliegos para el llamado a Proyecto Ejecutivo y Construcción del puente entre Monte Caseros y Bella Unión
Pliego Tipo del BID y de CARU y las Especificaciones Técnicas Particulares de la Obra
Innovación
Se proponen herramientas innovadoras de gestión de proyectos y de obras, mediante la utilización del proceso integrado de modelado 3D inteligente, BIM (Building Information Modelling)

## Slide 32: Impactos Ambientales
Estudio de Impacto Ambiental Definitivo
Definición de Aspectos y Factores Ambientales asociados a las distintas actividades y fases del proyecto.
Se identificaron 244 impactos (106 leves, 116 medios y 22 significativos)

## Slide 33: Impactos significativos
ACTIVIDADES | IMPACTO SIGNIFICATIVO | MEDIDA DE MITIGACIÓN / COMPENSACIÓN
FASE DE PROYECTO |  | 
Trámites de expropiación | (-) Cambios en la percepción social | Involucrar a la población afectada desde las etapas iniciales del proyecto, como ya se ha realizado en las distintas consultas públicas. Justa compensación de los bienes expropiados. Relocalización de vivienda e infraestructura afectada
Comunicación y negociación con los titulares | (-) Generación de conflictos con propietarios | 
Trámites de expropiación | (-) Erradicación de propietarios afectados | 

## Slide 34: Impactos significativos
ACTIVIDADES | IMPACTO SIGNIFICATIVO | MEDIDA DE MITIGACIÓN / COMPENSACIÓN
FASE DE CONSTRUCCIÓN |  | 
Movimiento de Suelos | (-) Impacto en la biodiversidad por tala de monte ribereño | Plantar árboles en un factor de multiplicación mayor o igual al 50 % de la cantidad de ejemplares afectados, manteniendo igual número de especies. Solo se deberán instalar especies nativas de las que ocupan el lugar del proyecto. Previo a la tala recolectar plantines del propio monte a extraer, manteniendo así la carga genética del lugar, evitando la introducción de genética de otros sitios.
Operaciones de construcción en agua y zona costera | (-) Afectación a la Biota acuática del río | Toda actividad en el agua y en las planicies de inundación deberá realizarse con especial cuidado y riguroso controles, minimizando la generación de sedimentos y resuspensión de lodos del fondo del río. Cumplir rigurosamente con las medidas establecidas en el Plan de Manejo Socioambiental

## Slide 35: Impactos significativos
ACTIVIDADES | IMPACTO SIGNIFICATIVO | MEDIDA DE MITIGACIÓN / COMPENSACIÓN
FASE DE OPERACIÓN |  | 
Presencia física del puente y estribos | (-) Impacto hidráulico y morfológico | Se ha incorporado este aspecto desde las etapas iniciales de diseño e ingeniería del puente de manera de minimizar este impacto.
Tránsito y Transporte en general | (-) Aumento de probabilidad de accidentes de tránsito | Utilización de criterios de diseño según estándares Internacionales (pasos a desnivel para el Ferrocarril, ciclovías, rotondas y cruces a nivel). Regulación de la velocidad en áreas de cruce peatonal e intersecciones viales. Mantenimiento adecuado de la señalización vertical y horizontal . Señalización especial e iluminación en lugares conflictivos. Disponer de un programa de mantenimiento y reparación periódica de la vía producto del incremento en el tráfico vehicular. Establecer un programa de prevención de riesgos. Propiciar la construcción de vías alternas y adicionales.

## Slide 36: Costo de Obra
24.032.130,44
21,1%
Obras de accesos viales.
COSTO TOTAL DE LA OBRA
113.935.672,63
Todos los valores son en Dólares Estadounidenses
Todos los valores son mas IVA
ACI
11.747.990.06
10,3%
Área de Control Integrado.
2.932.809,28
2,6%
Puente de cruce a desnivel sobre FFCC Urquiza.
65.908.208,02
57,8%
Puente sobre el Río Uruguay
9.314.534,83
8,2%
Costos Indirectos de Obra
I
FFCC
PP
AV

## Slide 37: Indicadores
Indicadores socioeconómicos
Las variables de mayor impacto son el tránsito derivado internacional y tránsito generado
Análisis de sensibilidad socioeconómica
 | VANE (12%) | TIRE
Escenario Histórico/Bajo | US$ 7.831.450 | 13,1%
Escenario Medio | US$ 69.784.320 | 19,9%

## Slide 38: Indicadores
Indicadores financieros
Es altamente sensible a cambios en el monto de las inversiones iniciales, en que apenas desde un 5% de aumento en las mismas, genera un VANF negativo
Análisis de sensibilidad financiera
 | VANF (12%) | TIRF
Escenario Histórico/Bajo | -US$ 51.646.347 | 0,6%
Escenario Medio | US$ 2.640.827 | 5,2%

## Slide 39: Indicadores
Análisis probabilístico de riesgo
1 - Se analiza la probabilidad de que el VANE sea positivo (Proyecto rentable desde el punto de vista socioeconómico)
2 - Del análisis surge que la probabilidad para que la TIRE sea mayor o igual a 19,9% (Escenario Medio) es de un 23%

## Slide 40: Indicadores
Análisis probabilístico de riesgo
Variables explicativas
1 – Variación de la demanda de transito derivado internacional de cargas
2 – Tiempo de procesamiento de camiones pesados en Uruguayana – Paso de Los Libres (en horas)

## Slide 41: Principales aspectos Definiciones
Ubicación estratégica del puente.
  Principal fortaleza del proyecto
  CIC (Comité Intergubernamental de Coordinación) – Programa Marco para la Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Plata
  Tratado de la Cuenca del Plata – Programa Marco de Acciones Estratégicas (PMAE)
  IIRSA (Infraestructura Regional Suramericana) – UNASUR – COSIPLAN (Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento )
Se incluye al Puente MCBU en el EJE MERCOSUR-CHILE – Grupo 2 “Porto Alegre-Límite Argentina/Uruguay-Buenos Aires”

## Slide 42: Principales aspectos Definiciones
Generación de condiciones para atracción de viajes de carga internacional
  Principal variable que afecta el proyecto
  Los principales pares O/D son:
  Paraguay/Uruguay (21% del transito de camiones pesados)
  Argentina/Brasil (66% del transito de camiones pesados)
  La única fuente de decisión para cambiar de ruta es la diminución de los CGT
Creación de una zona de servicios y actividad logística en torno al futuro ACI (puede ser en la margen uruguaya y/o argentina)
Declarar y establecer una zona de libre tránsito aduanero para transporte de cargas, al corredor constituido por la Ruta 3 en territorio uruguayo entre la frontera con Brasil y los accesos al nuevo puente.
Incentivos para atracción de viajes Paraguay/Uruguay que hoy utilizan la Represa de Salto Grande
Jerarquizar accesos al puente (RN 3 – RN 30 – RP 129)

## Slide 43: Principales aspectos Definiciones
Libre circulación de transito vecinal
  Pilar fundamental de sustentabilidad y sostenibilidad social del proyecto
  El puente debe actuar como una verdadera materialización de la unión de los pueblos y no como una nueva barrera burocrática
  Avanzar en la generación de verdaderas políticas de integración regional

## Slide 44: Principales aspectos Definiciones
Ejecución del Proyecto Ejecutivo y Obra
  Determinar las jurisdicciones y responsabilidades de los distintos organismos intervinientes en el proyecto (Internacionales /Nacionales /Provinciales /Departamentales)
  Fuente de financiación (Fuente de recursos financieros e instrumentos de financiación)